Tjeklisten - Bilens stand

Købsguide - Find de kostbare fejl, før du handler

Bilpriser.dk
Ingen brugte biler er fejlfri. Men ved at bruge tjeklisten kan du finde de fejl, sælger bør udbedre, inden I handler. Og det kan spare dig rigtigt mange penge.

Udvendigt tjek

Se på bilen
Er bilen pæn, virker den vedligeholdt?
Se især efter buler, ridser, farveforskelle i lakken og rustangreb. Man får ikke en ældre bil uden lidt småskrammer, men spørg lige sælger, om han nu også har husket at regne det og det og det med i prisen.

Lyser lyset
Virker forlygter, baglygter, tågelygte, langt lys, bremselygter og blinklys.
Hvis der er dug på indersiden af lygteglassene, er lygten utæt.
Er der rust på parabolerne (det runde spejl i bunden af lygten) eller revner i lygteglas, bør det udskiftes.

Se bedre ud
Tjek ruder for ridser, revner og stenslag. 
Hvis de kan forstyre dit udsyn, er det ulovligt, og ruden skal udskiftes.

Gå dækkene efter
Dækkene bør være ens og være slidt ens. 
Dybden må ikke være under de lovpligtige 1,6 mm, men dæk bør skiftes allerede ved en dybde på 3 mm.

Stød støddæmperen
Køb ikke en bil med dårlige eller defekte støddæmpere.
Lig vægten i og giv bilen et ordentlig tryk nedad i alle fire hjørner efter tur. Bilen skal dykke én gang og ikke mere.

Smæk med døren
Døre og bagklap skal kunne åbnes og lukkes uden besvær. Kan de ikke det, kan bilen være slået skæv i et trafikuheld, og du bør nok kigge efter en anden bil.

Drej på rattet
Stil dig ved venstre fordør med armen ind gennem ruden, (husk at rulle ned først), tag fat i rattet og drej til begge yderpunkter. Hjulene skal reagere med det samme, og der må ikke være mislyde.

Motor

Se på motoren
Der må gerne sidde lidt olie, men virker det, som om motor og motorum er sjasket ind, eller er der oliespild under bilen, er du sandsynligvis ved at gøre en rigtig dårlig handel.

Kig på batteriet
Batteriet skal være rent og uden hvide belægninger på polerne. 
Er batteriet vokset helt til, bør det skiftes, inden I handler. Er der ledninger, der ser eftermonterede eller uautoriserede ud, er det ikke et godt tegn. 
Eftermonteret hjemmefusk vil oftest blive en kilde til både udgifter og ærgelser.

Tjek olie og væsker
Tjek oliestanden, se om der er køler- og bremsevæske på bilen, mens bilen stadig er kold.
Har bilen kørt rundt med med for lidt af det ene eller det andet, kan den blive et dyrt bekendskab.

Indvendigt tjek

Bilen skal være tæt
Hvis bilen føles fugtig i bunden eller i bagagerummet, er bilen utæt. Det giver kostbare rustskader. Dårlig bil, dårlig handel.

Sæderne skal være i orden
Har bilen kørt 200.000 km, må man regne med slitage på betrækket. Men sæder og nakkestøtter skal være i orden. Accepter ikke, hvis sæder og nakkestøtter ikke kan justeres efter hensigten.

Vær sikker på sikkerheden
Tjek at hornet virker, og at alle seler låser som de skal, når du rykker i dem.

Prøveturen

Motoren skal starte uden vrøvl
Lad ikke sælgeren snakke udenom. 
Har bilen startproblemer, kan det skyldes flere ting, der alle er lig med udgifter lige rundt om hjørnet. Batteri kan være dødt hvis bilen har stået stille længe.

Lyt til bilen
Motoren skal have en jævn brumme-lyd. 
Underlige lyde kommer ikke af sig selv. Hverken under kørsel eller, når bilen står stille.
Underlige lyde skyldes som hovedregel defekte dele, der bør skiftes inden handel.

Kør langt
Lad dig ikke nøjes med en prøvetur rundt om blokken. Kør en lang tur. Du skal helst prøve by-, lande-, og motorvejskørsel.
Og giv den mere gas end du plejer. Det er, når bilen bliver presset, den afslører sine svage sider.

Kør lige
Bilen skal ubetinget køre helt lige på et lige stykke vej, også uden du bruger rattet.

Instrumentbrætstjek
Tryk på alle knapper og se om de virker. Prøv vinduesviskere og varmeblæsere.

Koblingstjek
Koblingspedalen skal glide jævnt i bund. Den må ikke føles ujævn eller lave lyde.

Bremsetjek
Brems kraftigt på et lige stykke vej. 
Bilen må ikke trække ud til siden, og pedalen må kun kunne trykkes halvt i bund.
Prøv håndbremsen på en opkørsel eller skråning.

Geartjek
Gearskifte skal foregå let og uden mislyde. 
Føles gearene ikke velfungerende, kan I afbryde prøveturen med samme.
En brugt bil med en defekt gearkasse er per definition et dårligt køb.

De formanende ord

Syn for sagen
Køb aldrig en usynet bil. 
Hvis sælger mener, den er nem at syne, så lad ham syne den.
Men husk at synet kun siger noget om, at bilen er sikkerhedmæssigt i orden, ikke om den er i god stand.

Tænk dig om
Selvom du måske har brugt en halv eftermiddag af sælgerens liv, er det stadigvæk hans bil.
Det øjeblik, du skriver under, er bilen din.